附件2

佛山市化工企业安全生产标准化

三级定级标准

1.本评定标准依据《应急管理部关于印发<企业安全生产标准化建设定级办法>的通知》（应急〔2021〕83号）、《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三〔2011〕93号）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）制定。

2.本评定标准适用于化工企业开展安全生产标准化三级定级的自评、申请、评审工作。

3.本评定标准共有8大类考评类目及21个评审项目。其中，13个否决项，在考评过程中发现企业只要存在一项，考评结果直接记为不合格；12个问询项，在考评过程中需问询相关人员并做好问询记录。

4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该评审项目分数扣完止，不出现负分。

6.本评定标准共计100分，得分计算公式如下：

标准化得分=标准化工作评定得分÷（100－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

7.达标判定标准：评审得分≥80分。

8.问询人数原则上不少于6人，企业人数少于6人的按实际人数问询。

佛山市化工企业安全生产标准化三级定级标准

| 评审 要素 | 达标标准 | 评审方式 | 评审标准 | 标准分值 | 自评/评审扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 否决项 | 扣分项 |  |  |  |
| 1.机构和职责（15分） | 1.1安全生产工作计划 企业主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产工作计划，并向全体员工进行公告。 | 查文件： 安全生产工作计划。 询问： 抽查从业人员是否知道本企业安全生产工作计划。 现场检查： 安全生产工作计划告知情况。 |  | 未制定安全生产工作计划或未以文件形式发布，扣1分。 （2）计划不符合企业实际情况，扣0.5分。 （3）未向员工进行公告，扣0.5分。 （4）有员工不清楚计划内容，扣0.5分。 （扣完本项分值为止，下同） | 1 |  |  |
|  | 1.2主要负责人职责 明确企业主要负责人是安全生产第一责任人，主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。并认真履行以下职责： （1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。 （2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。 （3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 （4）保证本单位安全生产投入的有效实施。 （5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 （6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 （7）及时、如实报告生产安全事故。 | 查文件： 安全生产责任制。 询问： （1）主要负责人的安全生产职责。 （2）主要负责人对本单位的安全管理的具体做法和措施。 | （1）未明确主要负责人安全职责。 （2）主要负责人安全职责不全面。 （3）主要负责人对安全生产职责和本单位的安全管理工作情况不清楚。 以上内容有1项即为否决项。 |  | —— |  |  |
|  | 1.3安全管理机构 按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，并明确管理机构或安全生产管理人员的安全职责。并认真履行以下职责： （1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。 （2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 （3）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。 （4）组织或者参与本单位应急救援演练。 （5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。 （6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 （7）督促落实本单位安全生产整改措施。 | 查文件： 安全生产责任制文件及内容。 询问： 安全管理人员是否清楚其安全职责。 | 未按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员。 | （1）安全管理机构设置或安全管理人员安全职责不全面，少一项职责扣0.5分。 （2）安全管理人员对安全职责不清晰、安全管理工作情况不清楚，扣2分。 | 5 |  |  |
|  | 1.4安全生产责任制 （1）企业应建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 （2）企业应签订各级组织的安全生产责任书，包括各个管理部门、车间、班组等。 （3）企业应建立全员安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 | 查文件： 1.安全生产责任制和考核制度、各级安全生产责任书。 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 询问： 各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 | 未建立安全生产责任制。 | （1）未逐级签订安全责任书，扣1分。 （2）安全生产责任制未建立考核制度，或未明确相关岗位职范围和考核标准的，扣1分。 （3）责任制未进行定期考核、奖惩未兑现，扣0.5分。 （4）各级管理人员、从业人员对各自职责不清楚，扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  | 1.5安全生产投入 （1）根据国家规定，建立和落实安全生产费用提取、管理制度，确保安全生产需要。 （2）企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。 | 查文件： （1）安全生产费用管理制度。 （2）安全生产费用台帐。 询问： 安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。 现场检查： 安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。 |  | （1）未建立安全生产费用管理制度，扣0.5分。 （2）未按有关规定投入和使用安全生产费用，扣1分。 （3）未建立安全生产费用台帐，扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  | 1.6保险 （1）企业应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 （2）鼓励企业投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的企业，应当投保安全生产责任保险。 | 查文件： 企业为从业人员交纳保险凭证。 |  | （1）未为员工全覆盖缴纳工伤保险，每漏1人扣1分。 （2）国家规定的高危行业、领域的企业未投保安全责任险，扣1分。 （3）非高危行业、领域的企业投保安全责任险，总分加1分。 | 2 |  |  |
| 2.管理制度（10分） | 2.1安全生产法律法规 （1）企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成并发布法律法规、标准及政府其他有关要求清单。 （2）企业应定期更新清单内容。 （3）企业应将清单及时传达到相关方。 | 查文件： （1）适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库。 （2）定期更新记录。 （3）文件发放记录。 询问： 相关方是否接收到企业传达的相关信息。 |  | （1）未识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，并形成清单发布，扣2分。 （2）清单内容有严重疏漏的，扣1分。 （3）清单未及时更新的，扣1分。 （4）清单未及时传达到相关方，扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  | 2.2安全生产规章制度 （1）企业应制定并发布安全生产教育培训制度、风险辨识和分级管控制度、隐患排查治理制度、设备设施及检维修安全管理制度、危险化学品管理制度等安全生产规章制度。 （2）企业应定期审核、修订安全生产规章制度。 （3）企业应将安全生产规章制度发放到有关工作岗位。 | 查文件： （1）企业安全生产规章制度清单。 （2）企业安全生产规章制度签发文件。 （3）文件发放记录。 询问： 有关人员对安全生产规章制度的了解、掌握情况。 现场检查： （1）安全生产规章制度的遵守情况。 （2）工作岗位是否有有效的规章制度。 | 未制定安全生产管理制度。 | （1）安全生产管理制度不能满足管理需求，扣1分。 （2）安全生产管理制度为按规定审定或发布，扣1分。 （3）安全生产管理制度未定期审核、修订，扣1分。 （4）安全生产管理制度未发放到相关岗位，发现一个岗位扣0.5分。 | 3 |  |  |
|  | 2.3操作规程 （1）企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程。 （2）企业应定期审核、修订和发布操作规程。 （3）企业应将操作规程发放到相关岗位。 | 查文件： （1）岗位操作规程。 （2）操作规程签发文件。 （3）文件发放记录。 现场检查： 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。 | 未制定操作规程。 | （1）有岗位无法提供操作规程，扣2分。 （2）操作规程内容不符合规范要求，扣1分。 （3）操作规程未按规定审定或签发，扣1分。 （4）操作规程未定期审核、修订，扣1分。 | 3 |  |  |
|  | 2.4实施应用情况 （1）企业应建立安全生产规章制度、操作规程执行情况档案。 （2）企业应保证相关岗位使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。 | 查文件： （1）安全管理制度、操作规程执行情况档案资料。 （2）发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。 现场检查： 部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 |  | （1）未建立安全生产规章制度、操作规程执行情况档案，扣1分。 （2）相关岗位未使用最新有效版本的安全生产规章制度或操作规程，发现一个岗位扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 3.风险管控（15分） | 3.1风险分级管控 （1）企业应对本企业建构筑物、生产设备和工艺以及危险化学品使用、储存数量、种类情况，辨识本企业的风险点危险源并建档造册。 （2）企业应建立风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”等制度，明确每一处风险点危险源管理的责任部门、责任人和管控状态，落实制度、标准、技术、管理等各项风险管控措施。 | 查文件： （1）风险点危险源辨识制度、分级档案台账。 （2）风险点危险源风险管控措施落实档案台账。 现场检查： （1）风险点危险源公告牌设立情况。 （2）岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”设立情况。 |  | （1）未建立风险危险源辨识制度或未进行风险点危险源辨识，扣3分。 （2）未建立的风险危险源档案台账，扣1分。 （3）有风险点危险源未明确责任部门或责任人或管控措施，扣1分。 （4）现场未设立风险点危险源公告牌，扣1分。 （5）有岗位未设立安全风险确认和安全操作“明白卡”，发现一个岗位扣0.5分。 | 4.5 |  |  |
|  | 3.2隐患排查治理 （1）企业应落实安全生产“一线三排”制度要求，采取合理可行的措施，排查、辨识、分析、确认、控制、有效消除或降低安全风险。 （2）企业应结合实际情况制定隐患排查制度和清单，定期开展事故隐患排查，明确隐患排查的事项、内容、频次及责任单位（部门、人），并强化重（较）大风险点的隐患排查，建立隐患管理台账。 （3）企业主要负责人、分管安全生产工作的负责人和安全生产管理人员应按规定组织开展安全生产全面检查；企业主要负责人每季度至少组织一次全面隐患排查。 （4）无《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）明确的重大生产安全事故隐患。 | 查文件： （1）“一线三排”制度、隐患排查治理制度。 （2）隐患排查治理台账、记录。 （3）企业主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员组织开展安全生产检查台账。 现场检查： （1）企业排查出的隐患是否落实整改； （2）企业是否存在重大生产安全事故隐患。 | 企业存在重大生产安全事故隐患。 | （1）未建立“一线三排”制度或隐患排查治理制度，扣3分。（2）未建立隐患排查治理台账或台账不完整，扣1分。 （3）企业主要负责人或分管负责人或安全管理人员未按要求组织开展安全生产检查，扣1分。 （4）有隐患问题未落实整改，发现一处扣1分。 | 4.5 |  |  |
|  | 3.3重大危险源管理 （1）企业应按规定对本单位涉及危险化学品的装置、设施或者场所进行重大危险源辨识、评估和确定等级。 （2）企业应对已确定的重大危险源，应向所在辖区应急管理部门备案。 （3）企业应落实重大危险源安全包保责任制。 （4）按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》对重大危险源实施安全管理，落实管控措施： ①涉及一、二级重大危险源的有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统应定期检测校验，应设置不间断电源，报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。 ②对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。 ③涉及剧毒气体的重大危险源，应配备两套以上（含本数）气密型化学防护服。 ④涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，应配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 查文件： （1）开展重大危险源辨识的资料； （2）确定为重大危险源企业的备案资料。 现场检查： （1）企业包保责任制落实情况； （2）重大危险源监控、报警等安全措施落实情况。 | 未辨识、确定重大危险源或未建立重大危险源管理制度或重大危险源未备案。 | （1）重大危险源未落实监管措施，未落实一项扣0.5分。 （2）重大危险源未落实安全包保责任制，扣2分。 | 3 |  |  |
|  | 3.4变更管理 （1）企业应建立并严格执行变更管理制度。 （2）企业应对变更过程产生风险进行分析和控制。 | 查文件： （1）变更管理制度。 （2）变更管理记录。 （3）变更的风险分析记录。 （4）变更风险的控制措施。 （5）变更实施验收报告。 现场检查： 查看变更实施现场。 |  | （1）未建立变更管理制度，扣2分。 （2）未建立变更管理记录或记录不完善，扣1分。 （3）未对变更过程进行风险分析，扣1分。 （4）为对变更过程采取控制措施，扣1分。 （5）变更未实施验收，或未形成验收报告，扣1分。 | 3 |  |  |
| 4.培训教育（10分） | 4.1培训制度和计划 （1）企业应建立安全培训教育制度，每年制定安全教育培训计划，并实施。 （2）企业应建立从业人员安全教育培训档案。 | 查文件： （1）安全培训教育制度、安全培训教育计划。 （2）安全培训教育记录。 （3）从业人员安全培训教育档案。 询问： 抽查有关人员参加培训情况。 |  | （1）未建立安全培训教育制度或安全教育培训计划，扣2分。 （2）未建立安全培训教育记录或记录不全，扣1分。 （3）未建立从业人员培训教育档案或档案不全，扣1分。 （4）抽查有员工未参加培训，发现一名员工扣0.5分。 | 3 |  |  |
|  | 4.2管理人员培训 （1）企业主要负责人（董事长、总经理、法人代表或实际控制人）和安全管理人员经培训考核合格后方可任职。 （2）企业主要负责人和安全管理人员按规定每年参加再培训。 | 查文件： 培训考核合格证明及培训档案。 | 主要负责人（董事长、总经理、法人代表或实际控制人）未经培训考核合格或未进行再教育培训上岗。 | （1）安全管理人员未经培训考核合格任职，发现一名扣1分。 （2）安全管理人员未按规定每年参加再培训，发现一名扣1分。 | 2 |  |  |
|  | 4.3从业人员培训 （1）从事特种作业人员和特种设备作业人员应经培训考核合格后方可任职，并定期复审。 （2）企业应对新员工进行三级（厂级、车间或工段级、班组级）安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。 （3）企业应对“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）、转岗、离岗一年以上（含一年）操作人员进行相应的教育培训后方可上岗。 | 查文件： （1）特种作业人员和特种设备作业人员台账、考试合格证明或上岗作业证。 （2）从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。 询问： 现场抽查上岗人员培训情况。 | 特种作业人员未持证上岗。 | （1）特种设备作业人员未经培训合格后任职，发现一名扣1分。 （2）特种作业人员和特种设备作业人员证书未定期复审，发现一名扣0.5分。 （3）未对新进员工进行三级教育培训，发现一名扣0.5分。 （4）未对“四新”、转岗、脱岗一年以上（含一年）操作人员进行相应的教育培训，发现一名扣0.5分。 | 3 |  |  |
|  | 4.4外来人员培训 （1）企业应对外来参观学习、供应商、实习生等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。 （2）企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 | 查文件： （1）外来人员培训记录。 （2）厂级承包商安全培训教育记录。 （3）基层单位承包商安全培训教育记录。 询问： 外来施工单位接受企业培训教育情况。 现场检查： 抽查外来施工单位入厂证。 |  | （1）未建立外来人员和承包商教育培训制度，扣2分。 （2）未对外来人员进行培训教育，发现一名扣0.5分。 （3）未对承包商、施工单位作业人员进行培训教育，发现一名扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 5.安全设施及工艺安全（16） | 5.1安全设施 企业应按照国家标准规范要求配备安全设施，或符合以下要求： （1）在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至24小时值班室。 （2）企业应在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理。 （3）在静电危险场所制定静电危害控制方案，化工装置在爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的金属设备、管道等应设置防静电设施；可能产生静电危害的工作场所，应配置个人防静电防护用品；重点防火、防爆作业区入口处，应设计人体导除静电装置。 （4）在厂区安装防雷设施，并定期进行检测。 （5）按标准要求配置消防设施与器材。 （6）按标准要求设置电力装置。 （7）按标准要求配备个体防护设施。 （8）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 （9）搅拌机、分散机、研磨机等设备设施旋转、挤压、切割、传动部位应设置安全防护装置。 （10）车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区应满足相关法律法规、标准规范要求；企业内部各装置、设施防火间距应符合国家标准要求； （12）涉及储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍不得在同一座建筑内，且与员工宿舍的距离应符合标准规范要求； （13）不得在甲、乙类仓库内或者贴邻设置办公室、休息室。 （14）企业应对安全设施进行定期检维修，不得随意拆除、挪用或弃用安全设施。 | 查文件： （1）安全设施管理制度。 （2）安全设施维护保养检查记录。 （3）企业总平面布置图、设备设施布置图。 现场检查： （1）各种安全设施的设置及运行情况； （2）各建构筑物防火间距。 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | （1）未建立安全设施管理制度，扣1分。 （2）安全设施未进行维护保养或无维护保养记录、记录不全，扣1分。 （3）车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区不符合相关法律法规、标准规范要求，但已制定整改计划的，扣2分。 （4）企业内部各装置、设施防火间距不符合国家标准要求，但已制定整改计划的，扣2分。 （5）现场检查发现除第（3）、（4）点以外的安全设施存在问题，每发现一项，扣0.5分。 | 7 |  |  |
|  | 5.2特种设备 （1）企业应建立特种设备管理制度、特种设备台账和档案。 （2）特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向特种设备监督管理部门登记注册，并定期进行检验。 （3）企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 | 查文件： （1）特种设备管理制度。 （2）特种设备台账和定期检验报告。 现场检查： 登记标志。 |  | （1）未建立特种设备管理制度，扣1分。 （2）未建立特种设备台账或台账不完整，扣1分。 （3）特种设备未办理登记或检验报告过期，发现一台扣0.5分。 （4）特种设备无标志，发现一台扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  | 5.3工艺安全 （1）企业应制定工艺流程图、工艺特性、危化品危险特性、工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值等，并对操作人员进行培训，使其掌握工艺安全信息。 （2）企业应确保以下设备设施运行安全可靠、完整： ①压力容器和压力管道，包括管件和阀门； ②在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统、压力表、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件应按规范设置，按要求定期检验，且在有效期内正常使用。； ③紧急停车系统； ④监控、报警系统：如生产装置、储存设施的重要工艺参数（如温度、压力、液位）应进行实时监控预警；对安全仪表、气体检测等报警信息进行及时处置，并做好记录； ⑤安全联锁装置正常投用，并建立健全仪表自动化控制系统日常维护保养制度，建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度； ⑥各类动设备，包括备用设备等。 （3）企业应对工艺过程进行风险分析：包括工艺过程中的危险性；工作场所潜在事故发生因素；控制失效的影响；人为因素等。 （4）禁止使用明令淘汰的生产工艺、生产设备和危险物品。 | 查文件： （1） 工艺相关文件，比如工艺流程图、工艺特性、危化品危险特性、工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值等资料。 （2）压力容器和压力管道及安全附件检验报告。 （3）安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录。 （4）紧急停车系统分布图及维护记录。 （5）监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录。 （6）各类动设备，包括备用设备维护保养记录等。 （7）工艺控制流程图及自动化控制资料。 （8）工艺风险评价记录。 现场检查： 标准规定的各类设备设施的完整性。 询问： 操作人员对工艺过程中的风险的认知程度 | （1）涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 （2）使用明令淘汰的生产工艺、生产设备和危险物品。 | （1）未建立工艺相关资料或资料不齐全，发现一项扣0.5分。 （2）设备设施未安全可靠运行，发现一处扣0.5分。 （3）未对工艺过程进行风险分析，扣1分。 （4）操作人员对工艺过程风险不清楚，抽查发现一名扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  | 5.4检维修 （1）企业应建立检维修管理制度，并按规定实行日常检维修和定期检维修管理。 （2）企业在进行检维修作业时，应执行下列程序： ①检维修前：进行危险、有害因素识别；编制检维修方案；办理工艺、设备设施交付检维修手续；对检维修人员进行安全培训教育；检维修前对安全控制措施进行确认；为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；办理各种作业许可证。 ②对检维修现场进行安全检查。 ③检维修后办理检维修交付生产手续。 （3）企业应定期对涉及液态烃、液氨、液氯、硫化氢、高温油等泄漏后果严重的部位进行泄漏检测并及时维修或更换泄漏部位。 | 查文件： （1）设备检维修管理制度。 （2）检维修记录。 （3）检维修作业应执行程序的佐证资料。 现场检查： （1）现场检查或抽查设备状况。 （2）检维修作业人员配备劳动保护用品情况。 （3）检维修作业现场的安全管理。 |  | （1）未建立检维修管理制度，扣1分。 （2）企业进行检维修作业时，未执行规定程序，缺失一项，扣0.5分。 （3）未定期对重点部位进行检维修或未及时更换相关设备设施，扣1分。 | 2 |  |  |
| 6.危险化学品管理（14） | 6.1危险化学品使用 （1）企业应对所有使用的危险化学品进行普查，建立危险化学品档案，包括名称及存放、使用地点、数量、危险性分类、包装类别等。 （2）危险化学品分装作业工序应设置固定区域，在醒目位置设置安全警示标志及安全操作规程。 （3）现场摆放危险化学品容器要粘贴安全标签，不能用饮料瓶、水杯等容器盛放危险化学品。 （4）爆炸危险环境内电气设备、生产设备设施应采用防爆型，不得使用非防爆的工器具，安装可燃气体报警装置。 （5）可燃气体报警装置的报警信号应传至24h有人值守的地方，并设声光报警器。 （6）气瓶安全附件应齐全（瓶帽、橡胶护圈等），安全标签完好，不应擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。 （7）气瓶使用时，应立放，并应有防止倾倒的措施。 （8）使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与之间距不应小于5m，二者与作业地点间距不应小于10m，并应设置防晒设施。 （9）企业应采购或使用具有安全技术说明书和安全标签的危险化学品。 | 查文件： 危险化学品普查档案资料。 现场检查： 检查企业是否按要求落实危险化学品使用要求。 |  | （1）未对企业使用的危险化学品进行普查，或未建立普查档案资料，扣2分。 （2）现场检查发现未按要求使用危险化学品，发现一项，扣1分。 | 7 |  |  |
|  | 6.2危险化学品储存 （1）危险化学品应储存在周转仓库或中间仓库，应根据危险化学品理化特性设置通风、防爆、防静电、防泄漏设施，安装可燃或有毒气体浓度报警装置，配备灭火器材。 （2）少量危险化学品可存放在危险化学品储存柜内，存放易燃液体时应打开排气孔，柜体应连接静电接地导线。 （3）剧毒化学品应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。 （4）可燃或有毒气体报警装置的报警信号应传至24h有人值守的地方，并设声光报警器。 （5）按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，严禁相互禁配物质混放混存。 （6）非药品类易制毒化学品应储存在专用仓库、专用场地内，配置防盗报警等监控设施。 | 现场检查： 危险化学品储存场所安全管理情况。 |  | 现场检查发现未按要求储存危险化学品行为，发现一项，扣2分。 | 7 |  |  |
| 7.作业安全（13） | 7.1特殊作业 （1）企业应落实化工行业“四令三制”、动火作业“三个一律”、有限空间作业“七个不准”等制度要求。 （2）企业对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业等特殊作业应实施作业许可管理，严格履行审批手续，易燃易爆场所动火作业应提级至主要负责人审批。 （4）企业在特殊作业前应按规定进行安全风险辨识分析；现场应配备相应安全防护用品（具）、消防设施及器材。 （5）企业在特殊作业现场应设置公示牌，公示牌至少包括技术交底、施工方案、作业票、安全教育培训等内容。 （6）企业在特殊作业监护人员应与作业票签名人员一致，按要求进行现场监护，不得随意离开监护岗位。 （7）对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。 | 查文件： （1）“四令三制”、动火作业“三个一律”、有限空间作业“七个不准”等制度； （2）特殊作业安全管理制度； （3）特殊作业许可证。 现场检查： 有限空间作业场所辨识和标志情况。 | 未建立特殊作业安全管理制度或未实施特殊作业许可管理。 | （1）“四令三制”、动火作业“三个一律”、有限空间作业“七个不准”等制度，扣2分。 （2）特殊作业许可审批手续不符合要求，发现一次扣1分。 （3）作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，发现一处扣1分。 （4）未对有限空间作业场所进行辨识或辨识不全，未辨识一处扣0.5分。 | 6 |  |  |
|  | 7.2警示标志 （1）企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 （2）企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 （3）企业应按有关规定，在生产区域设置风向标。 （4）企业应在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置安全标志。 | 现场检查： 企业现场警示标志设置情况。 |  | 现场检查发现未按要求设置警示标志，发现一处扣1分。 | 3 |  |  |
|  | 7.3开停车 （1）企业在开停车应按规定进行安全风险辨识分析、制定安全措施和工作步骤确认表。 （2）企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求： ①现场工艺和设备符合设计规范。 ②系统气密测试、设施空运转调试合格。 ③操作规程和应急预案已制订。 ④编制并落实了装置开车方案。 ⑤操作人员培训合格。 ⑥各种危险已消除或控制。 （3）企业生产装置停车应满足下列要求： ①编制停车方案。 ②操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 | 查文件： （1）开、停车方案。 （2）开、停车操作记录。 询问： 有关人员是否清楚开、停车要求。 |  | （1）在开、停车前未进行安全风险辨识或辨识不全，扣1分。 （2）未编制开、停产方案，扣1分。 （3）开车前未进行条件确认，或条件确认不全，扣1分。 （4）无开、停产操作记录或记录不完整，扣1分。 （5）员工不清楚开、停车要求，发现一名扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  | 7.4承包商 （1）企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。 （2）企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 查文件： （1）承包商管理制度、安全生产协议。 （2）承包商之间的安全生产协议。 （3）承包商管理档案、监督检查记录。 现场检查： 承包商作业现场管理。 |  | （1）未建立承包商管理制度或未签订安全生产协议，扣1分。 （2）涉及同时作业的承包商之间未签订安全生产协议，扣1分。 （3）未建立承包商管理档案、监督检查记录或不全，扣1分。 （4）承包商作业现场未落实安全措施，发现一项扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 8.应急救援（6）分） | 8.1应急预案及演练 （1）企业应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，组织开展专家论证，并向本单位从业人员公布。 （2）每年至少组织1次综合应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练。 （3）企业应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 查文件： （1）应急救援预案。 （2）应急救援器材台账。 （3）应急救援预案培训记录。 （4）应急救援预案演练记录。 询问： 从业人员是否了解应急措施 |  | 未编制生产安全事故应急救援预案，扣3分. 应急预案未根据企业实际制定或未进行论证，扣1分。 （3）未按规定组织应急预案演练，扣1分。 （4）未对从业人员开展应急教育和培训，扣1分。 （5）从业人员不清楚情急措施，发现一名扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  | 8.2应急救援设施 企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好： （1）针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材。 （2）建立应急救援器材、消防设施及器材台账。 （3）应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取。 （4）疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。 | 查文件： 1.应急救援预案。 2.应急救援器材台账。 3.消防设施、器材台账。 4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。 现场检查： 1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性。 2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。 |  | （1）未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分。 （2）救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣0.5分。 （3）应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣0.5分。 （4）疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 8.3事故报告 企业应建立事故管理制度，按规定及时如实报告事故，并建立事故档案和管理台账。 | 查文件： （1）事故管理制度。 （2）事故档案台账及调查报告。 询问： 从业人员是否了解事故报告程序。 | （1）存在事故瞒报、谎报、拖延不报情况。 （2）首次申请定级：申请定级之日前1年内，发生死亡、总计3人及以上重伤或者直接经济损失总计100万元及以上的生产安全事故。 （3）再次申请定级：发生生产安全死亡事故、总计重伤5人及以上或者直接经济损失总计500万元及以上的生产安全事故。 | （1）未建立事故管理制度，扣2分。 （2）未建立事故档案台账或发生事故后未有调查报告，扣1分。 （3）从业人员不了解事故报告程序，发现一名扣0.5分。 | 2 |  |  |